Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa zakładu:	Ferma Drobiu w Młynarach

Dane emitorów punktowych

| Symbol | Wysokość emitora | Średnica emitora | Prędkość gazów | Temperatura gazów | Maksymalne wyniesienie gazów | Ciepło wł. gazów | Szorstkość terenu | Usytuowanie emitora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] | [m/s] | [K] | [m] | [kJ/m3/K] | [m] | X [m] | Y [m] |
| E1/1 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 233,3 | 267,8 |
| E1/2 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 235,9 | 262,6 |
| E1/3 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 237,6 | 257,5 |
| E1/4 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 239,8 | 252 |
| E1/5 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 242,9 | 245,8 |
| E1/6 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 245,5 | 240 |
| E1/7 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 247,7 | 234,2 |
| E1/8 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 250,3 | 228,7 |
| E1/9 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 252 | 223,7 |
| E1/10 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 254,2 | 219,4 |
| E1/11 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 256,8 | 213,4 |
| E1/12 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 259,2 | 208,1 |
| E1/13 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 262,1 | 201,1 |
| E1/14 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 265 | 195,8 |
| E1/15 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 267,4 | 189,8 |
| E1/16 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 269,5 | 184,1 |
| E1/17 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 273,4 | 175,9 |
| E1/18 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 275,5 | 171,1 |
| E1/19 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 277,9 | 166,8 |
| E1/20 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 279,4 | 162 |
| E1/21 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 282 | 157,2 |
| E1/22 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 283,7 | 151,7 |
| E1/23 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 286,1 | 147,1 |
| E2/1 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 268,3 | 284,2 |
| E2/2 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 270 | 280,8 |
| E2/3 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 273,1 | 273,6 |
| E2/4 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 275,8 | 267,8 |
| E2/5 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 279,1 | 261,4 |
| E2/6 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 280,8 | 255,4 |
| E2/7 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 283,9 | 249,6 |
| E2/8 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 285,6 | 243,8 |
| E2/9 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 288 | 238,3 |
| E2/10 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 290,6 | 233,3 |
| E2/11 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 293 | 227,8 |
| E2/12 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 295,2 | 223,2 |
| E2/13 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 297,8 | 216,5 |
| E2/14 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 300,2 | 210,7 |
| E2/15 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 303,1 | 204 |
| E2/16 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 305,5 | 198,5 |
| E2/17 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 308,6 | 191,5 |
| E2/18 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 311 | 186,2 |
| E2/19 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 313,2 | 181,2 |
| E2/20 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 315,1 | 176,9 |
| E2/21 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 317,8 | 172,1 |
| E2/22 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 319,2 | 166,6 |
| E2/23 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 321,4 | 162,2 |
| E3/1 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 303,4 | 298,6 |
| E3/2 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 305,3 | 293,8 |
| E3/3 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 307,4 | 288,7 |
| E3/4 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 310,3 | 283 |
| E3/5 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 313,4 | 275,5 |
| E3/6 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 315,8 | 270 |
| E3/7 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 318,7 | 263,5 |
| E3/8 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 320,9 | 257,8 |
| E3/9 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 323,3 | 253,2 |
| E3/10 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 325,4 | 247,9 |
| E3/11 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 327,1 | 242,9 |
| E3/12 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 329,5 | 238,1 |
| E3/13 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 331,9 | 231,6 |
| E3/14 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 335,3 | 225,1 |
| E3/15 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 337,4 | 219,8 |
| E3/16 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 339,4 | 213,4 |
| E3/17 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 343,2 | 205,7 |
| E3/18 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 345,6 | 201,8 |
| E3/19 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 383 | 211,9 |
| E3/20 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 349,7 | 192,2 |
| E3/21 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 386,9 | 202,3 |
| E3/22 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 353 | 182,2 |
| E3/23 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 355,9 | 177,1 |
| E4/1 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 338,6 | 315,1 |
| E4/2 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 340,8 | 308,4 |
| E4/3 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 343 | 304,6 |
| E4/4 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 345,4 | 297,8 |
| E4/5 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 348,5 | 291,8 |
| E4/6 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 350,6 | 286,1 |
| E4/7 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 353,3 | 280,1 |
| E4/8 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 355,9 | 274,1 |
| E4/9 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 358,3 | 268,8 |
| E4/10 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 360,2 | 264 |
| E4/11 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 361,9 | 258,2 |
| E4/12 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 364,6 | 253,4 |
| E4/13 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 366,5 | 247,7 |
| E4/14 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 370,3 | 241,7 |
| E4/15 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 372,7 | 235 |
| E4/16 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 375,1 | 229 |
| E4/17 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 379,4 | 221,8 |
| E4/18 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 380,6 | 217,2 |
| E4/19 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 383 | 211,7 |
| E4/20 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 385,2 | 207,1 |
| E4/21 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 387,1 | 202,1 |
| E4/22 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 388,6 | 197,3 |
| E4/23 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 391,2 | 193 |
| E5/1 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 373,4 | 331 |
| E5/2 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 376,6 | 324,5 |
| E5/3 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 378,2 | 320,2 |
| E5/4 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 381,4 | 313,4 |
| E5/5 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 383,3 | 307,4 |
| E5/6 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 386,2 | 301,9 |
| E5/7 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 389,5 | 295 |
| E5/8 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 392,2 | 289,4 |
| E5/9 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 394,1 | 284,4 |
| E5/10 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 397 | 278,9 |
| E5/11 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 398,6 | 273,4 |
| E5/12 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 400,8 | 267,6 |
| E5/13 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 403,2 | 262,1 |
| E5/14 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 405,6 | 255,8 |
| E5/15 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 408,7 | 249,6 |
| E5/16 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 410,2 | 244,3 |
| E5/17 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 413,5 | 238,1 |
| E5/18 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 416,4 | 232,8 |
| E5/19 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 418,1 | 227,5 |
| E5/20 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 420,5 | 222,5 |
| E5/21 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 422,6 | 218,4 |
| E5/22 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 424,3 | 213,4 |
| E5/23 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 426,5 | 209 |
| E6/1 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 409,4 | 345,6 |
| E6/2 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 411,6 | 341 |
| E6/3 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 413,5 | 336,2 |
| E6/4 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 416,2 | 329,5 |
| E6/5 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 418,3 | 322,8 |
| E6/6 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 421,4 | 316,1 |
| E6/7 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 424,6 | 310,1 |
| E6/8 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 427,4 | 304,3 |
| E6/9 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 429,1 | 299,3 |
| E6/10 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 431 | 294 |
| E6/11 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 433,4 | 289 |
| E6/12 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 436,1 | 283 |
| E6/13 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 438,5 | 277 |
| E6/14 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 441,1 | 270,7 |
| E6/15 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 444 | 265 |
| E6/16 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 445,7 | 258,7 |
| E6/17 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 449,3 | 252,7 |
| E6/18 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 451 | 247,7 |
| E6/19 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 452,9 | 243,1 |
| E6/20 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 491 | 253,9 |
| E6/21 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 457 | 234 |
| E6/22 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 459,6 | 228,2 |
| E6/23 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 461,3 | 223,9 |
| E7/1 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 444 | 361,9 |
| E7/2 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 446,9 | 356,6 |
| E7/3 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 448,3 | 352,3 |
| E7/4 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 451 | 344,9 |
| E7/5 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 454,1 | 338,9 |
| E7/6 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 456,7 | 331,9 |
| E7/7 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 459,6 | 325,9 |
| E7/8 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 462,2 | 319 |
| E7/9 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 464,2 | 314,6 |
| E7/10 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 467 | 308,9 |
| E7/11 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 469 | 303,8 |
| E7/12 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 471,1 | 298,6 |
| E7/13 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 474 | 293 |
| E7/14 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 475,9 | 286,6 |
| E7/15 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 479 | 280,1 |
| E7/16 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 481 | 275,5 |
| E7/17 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 484,1 | 269 |
| E7/18 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 487 | 263,5 |
| E7/19 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 488,9 | 258,5 |
| E7/20 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 491 | 253,2 |
| E7/21 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 492,7 | 249,1 |
| E7/22 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 495,1 | 244,6 |
| E7/23 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 496,8 | 239,8 |
| E8/1 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 479,8 | 377,8 |
| E8/2 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 481,7 | 372,2 |
| E8/3 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 483,6 | 368,2 |
| E8/4 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 486 | 361,4 |
| E8/5 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 488,6 | 355 |
| E8/6 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 491,5 | 348,7 |
| E8/7 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 494,9 | 341,8 |
| E8/8 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 499,9 | 330 |
| E8/9 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 500,4 | 330 |
| E8/10 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 502,1 | 325,2 |
| E8/11 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 504,7 | 319,9 |
| E8/12 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 507,8 | 315,1 |
| E8/13 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 509,3 | 309,1 |
| E8/14 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 512,2 | 302,9 |
| E8/15 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 514,1 | 296,4 |
| E8/16 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 516,7 | 291,4 |
| E8/17 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 520,1 | 284,6 |
| E8/18 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 523,2 | 280,1 |
| E8/19 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 524,6 | 275,3 |
| E8/20 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 526,6 | 269 |
| E8/21 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 492,7 | 249,8 |
| E8/22 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 530,6 | 260,4 |
| E8/23 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 533,3 | 256,1 |
| E9/1 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 514,6 | 393,4 |
| E9/2 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 517,2 | 387,8 |
| E9/3 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 518,9 | 383,3 |
| E9/4 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 521,8 | 377,8 |
| E9/5 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 524,6 | 370,1 |
| E9/6 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 528 | 363,8 |
| E9/7 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 530,6 | 357,4 |
| E9/8 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 534 | 350,6 |
| E9/9 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 536,2 | 345,6 |
| E9/10 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 538,3 | 339,8 |
| E9/11 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 540 | 335 |
| E9/12 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 542,4 | 329,5 |
| E9/13 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 544,8 | 323,3 |
| E9/14 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 548,4 | 316,8 |
| E9/15 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 550,1 | 311,3 |
| E9/16 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 552,7 | 306,7 |
| E9/17 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 555,1 | 300,2 |
| E9/18 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 557,3 | 294,7 |
| E9/19 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 559,2 | 289,9 |
| E9/20 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 561,4 | 285,4 |
| E9/21 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 563,5 | 280,8 |
| E9/22 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 565,9 | 276,7 |
| E9/23 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 568,3 | 270,2 |
| E10/1 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 549,1 | 408 |
| E10/2 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 551,5 | 404,4 |
| E10/3 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 553,2 | 398,9 |
| E10/4 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 556,3 | 392,2 |
| E10/5 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 559 | 385,4 |
| E10/6 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 562,1 | 378,2 |
| E10/7 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 564,7 | 371,8 |
| E10/8 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 567,8 | 364,6 |
| E10/9 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 569,5 | 359,8 |
| E10/10 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 571,9 | 354,7 |
| E10/11 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 574,3 | 349,7 |
| E10/12 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 577 | 344,9 |
| E10/13 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 579,6 | 338,2 |
| E10/14 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 583 | 331,9 |
| E10/15 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 584,9 | 326,2 |
| E10/16 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 587 | 321,4 |
| E10/17 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 590,2 | 314,9 |
| E10/18 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 592,8 | 310,1 |
| E10/19 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 594,5 | 305 |
| E10/20 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 595,9 | 301,4 |
| E10/21 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 598,3 | 296,2 |
| E10/22 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 600,2 | 290,6 |
| E10/23 | 7 | 0,6 | 12,56 | 293 | 16,0 | 1,30 | 0,47 | 602,2 | 286,6 |
| B1/1 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 219,8 | 269,5 |
| B1/2 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 222 | 270 |
| B1/3 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 224,9 | 271,9 |
| B1/4 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 227,3 | 273,1 |
| B1/5 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 229 | 274,1 |
| B1/6 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 230,4 | 274,3 |
| B1/7 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 233 | 275,5 |
| B1/8 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 233,8 | 275,8 |
| B1/9 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 236,6 | 277 |
| B1/10 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 236,4 | 277 |
| B1/11 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 238,3 | 277,4 |
| B1/12 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 240 | 278,2 |
| B2/1 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 255,6 | 284,6 |
| B2/2 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 257,3 | 285,8 |
| B2/3 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 259,4 | 286,6 |
| B2/4 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 261,4 | 287,5 |
| B2/5 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 263 | 287,8 |
| B2/6 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 264,7 | 289,2 |
| B2/7 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 266,6 | 289,9 |
| B2/8 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 270 | 291,1 |
| B2/9 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 271 | 291,6 |
| B2/10 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 272,9 | 292,1 |
| B2/11 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 273,6 | 292,1 |
| B2/12 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 275,5 | 293,8 |
| B3/1 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 291,1 | 300,7 |
| B3/2 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 293,8 | 301,2 |
| B3/3 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 296,4 | 301,7 |
| B3/4 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 297,1 | 302,4 |
| B3/5 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 299,8 | 303,6 |
| B3/6 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 301,4 | 303,8 |
| B3/7 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 304,3 | 305,3 |
| B3/8 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 307 | 305,8 |
| B3/9 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 307,9 | 307,9 |
| B3/10 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 308,6 | 307,7 |
| B3/11 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 310,1 | 308,4 |
| B3/12 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 311,8 | 308,4 |
| B4/1 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 326,2 | 316,1 |
| B4/2 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 328,3 | 315,6 |
| B4/3 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 330 | 317 |
| B4/4 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 333,8 | 317,5 |
| B4/5 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 335,3 | 318,7 |
| B4/6 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 337 | 319,9 |
| B4/7 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 338,6 | 320,6 |
| B4/8 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 340,3 | 322,1 |
| B4/9 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 341,8 | 322,8 |
| B4/10 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 377,3 | 338,4 |
| B4/11 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 344,9 | 323,8 |
| B4/12 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 344,9 | 323,8 |
| B5/1 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 361,7 | 330,2 |
| B5/2 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 364,8 | 331,2 |
| B5/3 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 365,5 | 332,9 |
| B5/4 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 368,4 | 332,6 |
| B5/5 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 369,8 | 334,3 |
| B5/6 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 371,8 | 334,8 |
| B5/7 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 372,5 | 334,8 |
| B5/8 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 375,6 | 337,4 |
| B5/9 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 377,5 | 338,2 |
| B5/10 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 378 | 338,2 |
| B5/11 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 380,2 | 338,9 |
| B5/12 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 382,1 | 339,8 |
| B6/1 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 396,7 | 347 |
| B6/2 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 399,1 | 347 |
| B6/3 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 401 | 348,2 |
| B6/4 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 403 | 349,2 |
| B6/5 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 405,4 | 350,6 |
| B6/6 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 407 | 350,6 |
| B6/7 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 409,2 | 352,6 |
| B6/8 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 409,9 | 352,3 |
| B6/9 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 412,8 | 353,8 |
| B6/10 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 413,8 | 355 |
| B6/11 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 415,2 | 354,5 |
| B6/12 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 416,9 | 355,9 |
| B7/1 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 431,5 | 362,4 |
| B7/2 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 434,9 | 363,1 |
| B7/3 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 435,6 | 363,6 |
| B7/4 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 439 | 365 |
| B7/5 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 440,4 | 366,2 |
| B7/6 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 442,6 | 366,5 |
| B7/7 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 445,4 | 367,9 |
| B7/8 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 446,9 | 368,6 |
| B7/9 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 447,8 | 369,6 |
| B7/10 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 448,8 | 369,4 |
| B7/11 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 450,2 | 370,3 |
| B7/12 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 452,4 | 371 |
| B8/1 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 466,6 | 377,5 |
| B8/2 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 468,2 | 378,5 |
| B8/3 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 471,4 | 379,4 |
| B8/4 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 472,8 | 379,4 |
| B8/5 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 473,5 | 381,1 |
| B8/6 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 475,2 | 381,1 |
| B8/7 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 479 | 382,8 |
| B8/8 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 481,2 | 383,3 |
| B8/9 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 481,9 | 384,2 |
| B8/10 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 482,9 | 385,2 |
| B8/11 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 484,6 | 386,2 |
| B8/12 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 487,2 | 386,6 |
| B9/1 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 501,6 | 393,6 |
| B9/2 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 503,3 | 393,8 |
| B9/3 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 506,2 | 395,3 |
| B9/4 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 508,3 | 395,5 |
| B9/5 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 509,5 | 396,7 |
| B9/6 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 511,7 | 398,6 |
| B9/7 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 514,8 | 398,9 |
| B9/8 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 517,2 | 400,3 |
| B9/9 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 519,6 | 401 |
| B9/10 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 520,8 | 401,5 |
| B9/11 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 521,5 | 401,3 |
| B9/12 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 523,4 | 402,7 |
| B10/1 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 536,2 | 409 |
| B10/2 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 539 | 410,2 |
| B10/3 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 541,4 | 411,4 |
| B10/4 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 544,1 | 411,4 |
| B10/5 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 545,5 | 412,3 |
| B10/6 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 547 | 413,3 |
| B10/7 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 547,7 | 413,8 |
| B10/8 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 552 | 415,2 |
| B10/9 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 552,7 | 416,2 |
| B10/10 | 1,5 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 554,6 | 416,4 |
| B10/11 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 555,1 | 417,4 |
| B10/12 | 3 | 1,4 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 557,5 | 417,8 |
| N1/1 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 271 | 150,5 |
| N1/2 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 253,2 | 192,7 |
| N1/3 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 235,7 | 230,9 |
| N1/4 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 246 | 266,4 |
| N1/5 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 266,4 | 225,1 |
| N1/6 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 288,7 | 170,9 |
| N2/1 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 308,6 | 161,3 |
| N2/2 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 290,2 | 204,2 |
| N2/3 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 270,7 | 250,6 |
| N2/4 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 281,3 | 283,4 |
| N2/5 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 300,7 | 238,6 |
| N2/6 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 322,3 | 187,9 |
| N3/1 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 343,7 | 177,1 |
| N3/2 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 323,3 | 223,9 |
| N3/3 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 305,8 | 263,5 |
| N3/4 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 335,8 | 253,9 |
| N3/5 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 336,7 | 253,4 |
| N3/6 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 392,9 | 221,3 |
| N4/1 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 378,2 | 192,7 |
| N4/2 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 359,8 | 236,9 |
| N4/3 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 341,3 | 279,6 |
| N4/4 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 351,8 | 314,2 |
| N4/5 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 336,5 | 253 |
| N4/6 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 391,9 | 220,8 |
| N5/1 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 413,8 | 210,2 |
| N5/2 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 396,2 | 249,8 |
| N5/3 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 377,3 | 293,8 |
| N5/4 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 387,1 | 328,8 |
| N5/5 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 407,8 | 282,2 |
| N5/6 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 427,2 | 235,9 |
| N6/1 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 448,8 | 224,9 |
| N6/2 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 397 | 249,4 |
| N6/3 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 412,1 | 308,4 |
| N6/4 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 422,4 | 344,6 |
| N6/5 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 371,5 | 266,9 |
| N6/6 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 462,7 | 251,3 |
| N7/1 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 484,1 | 238,8 |
| N7/2 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 466,3 | 281,5 |
| N7/3 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 447,4 | 325,7 |
| N7/4 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 458,4 | 360 |
| N7/5 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 478,3 | 311,8 |
| N7/6 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 497,5 | 268,6 |
| N8/1 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 518,6 | 256,8 |
| N8/2 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 502,6 | 295,4 |
| N8/3 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 481,4 | 342,5 |
| N8/4 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 492,7 | 376,1 |
| N8/5 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 512,6 | 330,7 |
| N8/6 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 533,8 | 282,5 |
| N9/1 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 555,4 | 271,7 |
| N9/2 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 538,3 | 310,8 |
| N9/3 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 517,2 | 357,8 |
| N9/4 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 527,8 | 391,9 |
| N9/5 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 549,6 | 344,4 |
| N9/6 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 568,8 | 299,5 |
| N10/1 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 589,4 | 287,3 |
| N10/2 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 570,5 | 330,7 |
| N10/3 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 552 | 373,7 |
| N10/4 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 562,8 | 408 |
| N10/5 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 585,6 | 357,8 |
| N10/6 | 5,66 | 0,15 | 16 | 453 | 5,9 | 1,30 | 0,47 | 604,6 | 313,9 |
| S1 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 302,9 | 147,4 |
| S2 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 306,5 | 148,6 |
| S3 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 337,9 | 163 |
| S4 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 341,3 | 165,1 |
| S5 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 373,4 | 178,8 |
| S6 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 376,6 | 180,5 |
| S7 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 409,2 | 193,9 |
| S8 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 412,3 | 196,3 |
| S9 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 443 | 210,5 |
| S10 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 447,6 | 211,2 |
| S11 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 478,6 | 226,8 |
| S12 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 482,6 | 227,3 |
| S13 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 514,1 | 241,2 |
| S14 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 517,4 | 242,6 |
| S15 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 549,4 | 256,8 |
| S16 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 552,7 | 259,7 |
| S17 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 583,9 | 272,9 |
| S18 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 588,2 | 275,8 |
| S19 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 620,2 | 287,8 |
| S20 | 1,5 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 622,1 | 289 |
| A | 3 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 332,9 | 142,6 |
| Ek | 1,8 | 0,1 | 0 B | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,47 | 370,8 | 153,6 |

Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Piła, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Rok | Okres grzewczy | Okres letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 281,1 | 275,8 | 286,3 |

Sieć obliczeniowa: X od 0 do 700 m, skok 50 m, Y od 60 do 520 m,  skok 20 m.

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 0,003539 | 31 |
| 2 | roczna | 0,003539 | 31 |
| 3 | roczna | 0,003539 | 31 |
| 4 | roczna | 0,003539 | 31 |
| 5 | roczna | 0,003539 | 31 |
| 6 | roczna | 0,003539 | 31 |
| 7 | roczna | 0,003539 | 31 |
| 8 | roczna | 0,003539 | 31 |
| 9 | roczna | 0,003539 | 31 |
| 10 | roczna | 0,003539 | 31 |
| 11 | roczna | 0,022831 | 200 |
| 12 | roczna | 0,100457 | 880 |
| 13 | roczna | 0,558219 | 4890 |
| 14 | roczna | 0,146119 | 1280 |

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, mg/s

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja maks. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 1 okres | 2 okres | 3 okres | 4 okres | 5 okres |
| E1/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| B1/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N1/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N1/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N1/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N1/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N1/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N2/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N2/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N2/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N2/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N2/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N2/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N3/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N3/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N3/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N3/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N3/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N3/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N4/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N4/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N4/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N4/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N4/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N4/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N5/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N5/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N5/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N5/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N5/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N5/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N6/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N6/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N6/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N6/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N6/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N6/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N7/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N7/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N7/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N7/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N7/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N7/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N8/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N8/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N8/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N8/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N8/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N8/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N9/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N9/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N9/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N9/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N9/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N9/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N10/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N10/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N10/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N10/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N10/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N10/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| S1 | silosy | pył PM-10 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | silosy | pył PM-10 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 | silosy | pył PM-10 | 0 | 44,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 44,4 | 0 | 0 | 0 |
| S4 | silosy | pył PM-10 | 0 | 44,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 44,4 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 44,4 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 44,4 | 0 | 0 |
| S6 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 44,4 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 44,4 | 0 | 0 |
| S7 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 44,4 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 44,4 | 0 |
| S8 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 44,4 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 44,4 | 0 |
| S9 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,4 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,4 |
| S10 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,4 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,4 |
| S11 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S12 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S13 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S14 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S15 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S16 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S17 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S18 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S19 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | agregat prądotwórczy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ek | ogrzewanie budynku socjalno-biurowego | pył PM-10 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0833 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0833 |

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja maks. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 6 okres | 7 okres | 8 okres | 9 okres | 10 okres |
| E1/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E1/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E2/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E3/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E4/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E5/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E6/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E7/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E8/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E9/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| E10/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  |  | amoniak | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  |  | siarkowodór | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| B1/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N1/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N1/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N1/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N1/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N1/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N2/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N2/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N2/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N2/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N2/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N2/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N3/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N3/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N3/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N3/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N3/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N3/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N4/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N4/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N4/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N4/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N4/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N4/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N5/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N5/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N5/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N5/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N5/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N5/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N6/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N6/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N6/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N6/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N6/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N6/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N7/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N7/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N7/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N7/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N7/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N7/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N8/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N8/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N8/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N8/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N8/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N8/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N9/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N9/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N9/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N9/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N9/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N9/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N10/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N10/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N10/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N10/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N10/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| N10/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| S1 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S8 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S9 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 | silosy | pył PM-10 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S12 | silosy | pył PM-10 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S13 | silosy | pył PM-10 | 0 | 44,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 44,4 | 0 | 0 | 0 |
| S14 | silosy | pył PM-10 | 0 | 44,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 44,4 | 0 | 0 | 0 |
| S15 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 44,4 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 44,4 | 0 | 0 |
| S16 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 44,4 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 44,4 | 0 | 0 |
| S17 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 44,4 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 44,4 | 0 |
| S18 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 44,4 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 44,4 | 0 |
| S19 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,4 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,4 |
| S20 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,4 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,4 |
| A | agregat prądotwórczy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ek | ogrzewanie budynku socjalno-biurowego | pył PM-10 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0833 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0833 |

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 11 okres | 12 okres | 13 okres | 14 okres | 1 okres |
| E1/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E1/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E2/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E3/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E4/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E5/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E6/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E7/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E8/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E9/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| E10/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,898 | 1,898 | 5,41 | 5,41 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 0,639 | 0,639 | 1,833 | 1,833 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,0556 | 0,0556 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2427 | 0,2427 | 0,692 | 0,692 | 0,544 |
| B1/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B1/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B1/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B1/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B1/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B1/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B1/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B1/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B1/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B1/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B1/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B1/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B2/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B2/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B2/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B2/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B2/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B2/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B2/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B2/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B2/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B2/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B2/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B2/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 5,65 | 5,65 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,877 | 0,877 | 0 | 0 | 0 |
| B3/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B3/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B3/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B3/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B3/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B3/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B3/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B3/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B3/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B3/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B3/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B3/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B4/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B4/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B4/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B4/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B4/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B4/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B4/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B4/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B4/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B4/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B4/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B4/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B5/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B5/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B5/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B5/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B5/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B5/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B5/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B5/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B5/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B5/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B5/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B5/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B6/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B6/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B6/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B6/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B6/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B6/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B6/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B6/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B6/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B6/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B6/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B6/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B7/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B7/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B7/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B7/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B7/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B7/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B7/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B7/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B7/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B7/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B7/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B7/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B8/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B8/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B8/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B8/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B8/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 5,65 | 5,65 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,877 | 0,877 | 0 | 0 | 0 |
| B8/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B8/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B8/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B8/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B8/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B8/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B8/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B9/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B9/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B9/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B9/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B9/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B9/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B9/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B9/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B9/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B9/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B9/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B9/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B10/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B10/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B10/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B10/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B10/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 5,65 | 5,65 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,877 | 0,877 | 0 | 0 | 0 |
| B10/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B10/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B10/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B10/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B10/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B10/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| B10/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 6,74 | 6,74 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 2,278 | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,0833 | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,862 | 0,862 | 0 | 0 | 0 |
| N1/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N1/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N1/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N1/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N1/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N1/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N2/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N2/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N2/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N2/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N2/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N2/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N3/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N3/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N3/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N3/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N3/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N3/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N4/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N4/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N4/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N4/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N4/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N4/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N5/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N5/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N5/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N5/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N5/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N5/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N6/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N6/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N6/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N6/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N6/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N6/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N7/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N7/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N7/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N7/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N7/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N7/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N8/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N8/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N8/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N8/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N8/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N8/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N9/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N9/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N9/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N9/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N9/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N9/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N10/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N10/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N10/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N10/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N10/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| N10/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 4,36 | 0 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 0,1882 |
| S1 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 |
| S2 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 |
| S3 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S8 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S9 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S12 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S13 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S14 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S15 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S16 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S17 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S18 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S19 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | agregat prądotwórczy | pył PM-10 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 27,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ek | ogrzewanie budynku socjalno-biurowego | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,0833 | 0 | 0,0470 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 1,028 | 0 | 0,627 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,0833 | 0 | 0,0470 |

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja średnia | Emisja średnia | Emisja średnia | Emisja średnia | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 2 okres | 3 okres | 4 okres | 5 okres | 6 okres |
| E1/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E1/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E2/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E3/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E4/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E5/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E6/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E7/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E8/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E9/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| E10/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| B1/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N1/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N1/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N1/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N1/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N1/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N2/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N2/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N2/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N2/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N2/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N2/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N3/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N3/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N3/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N3/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N3/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N3/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N4/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N4/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N4/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N4/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N4/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N4/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N5/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N5/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N5/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N5/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N5/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N5/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N6/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N6/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N6/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N6/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N6/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N6/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N7/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N7/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N7/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N7/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N7/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N7/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N8/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N8/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N8/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N8/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N8/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N8/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N9/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N9/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N9/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N9/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N9/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N9/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N10/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N10/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N10/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N10/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N10/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| N10/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 |
| S1 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 | silosy | pył PM-10 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 | silosy | pył PM-10 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 |
| S6 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 |
| S8 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 |
| S9 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 |
| S10 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 |
| S11 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 |
| S12 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 |
| S13 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S14 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S15 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S16 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S17 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S18 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S19 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | agregat prądotwórczy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ek | ogrzewanie budynku socjalno-biurowego | pył PM-10 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 |

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja średnia | Emisja średnia | Emisja średnia | Emisja średnia | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 7 okres | 8 okres | 9 okres | 10 okres | 11 okres |
| E1/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E1/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E2/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E3/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E4/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E5/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E6/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E7/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E8/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E9/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| E10/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,434 |
|  |  | amoniak | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 0,1342 |
|  |  | siarkowodór | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,01022 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,0555 |
| B1/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B1/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B1/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B1/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B1/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B1/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B1/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B1/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B1/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B1/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B1/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B1/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B2/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B2/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B2/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B2/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B2/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B2/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B2/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B2/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B2/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B2/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B2/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B2/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0703 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01093 |
| B3/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B3/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B3/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B3/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B3/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B3/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B3/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B3/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B3/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B3/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B3/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B3/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B4/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B4/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B4/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B4/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B4/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B4/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B4/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B4/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B4/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B4/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B4/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B4/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B5/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B5/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B5/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B5/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B5/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B5/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B5/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B5/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B5/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B5/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B5/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B5/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B6/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B6/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B6/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B6/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B6/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B6/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B6/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B6/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B6/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B6/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B6/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B6/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B7/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B7/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B7/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B7/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B7/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B7/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B7/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B7/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B7/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B7/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B7/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B7/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B8/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B8/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B8/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B8/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B8/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0703 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01093 |
| B8/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B8/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B8/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B8/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B8/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B8/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B8/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B9/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B9/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B9/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B9/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B9/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B9/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B9/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B9/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B9/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B9/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B9/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B9/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B10/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B10/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B10/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B10/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B10/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0703 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01093 |
| B10/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B10/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B10/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B10/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B10/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B10/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| B10/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0840 |
|  |  | amoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02875 |
|  |  | siarkowodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000958 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01073 |
| N1/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N1/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N1/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N1/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N1/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N1/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N2/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N2/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N2/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N2/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N2/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N2/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N3/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N3/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N3/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N3/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N3/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N3/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N4/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N4/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N4/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N4/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N4/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N4/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N5/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N5/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N5/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N5/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N5/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N5/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N6/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N6/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N6/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N6/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N6/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N6/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N7/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N7/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N7/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N7/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N7/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N7/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N8/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N8/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N8/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N8/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N8/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N8/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N9/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N9/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N9/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N9/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N9/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N9/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N10/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N10/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N10/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N10/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N10/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| N10/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0,1882 | 0 |
| S1 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S8 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S9 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S12 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S13 | silosy | pył PM-10 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S14 | silosy | pył PM-10 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S15 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 |
| S16 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 | 0 |
| S17 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 |
| S18 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 | 0 |
| S19 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 |
| S20 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0627 | 0 |
| A | agregat prądotwórczy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01278 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0639 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01278 |
| Ek | ogrzewanie budynku socjalno-biurowego | pył PM-10 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 | 0 |

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja średnia | Emisja średnia | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 12 okres | 13 okres | 14 okres |
| E1/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E1/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E2/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E3/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E4/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E5/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E6/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E7/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E8/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E9/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/1 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/2 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/3 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/4 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/5 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/6 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/7 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/8 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/9 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/10 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/11 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/12 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/13 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/14 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/15 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/16 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/17 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/18 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/19 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/20 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/21 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/22 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| E10/23 | wentylacja dachowa | pył PM-10 | 1,714 | 4,32 | 4,42 |
|  |  | amoniak | 0,530 | 1,336 | 1,367 |
|  |  | siarkowodór | 0,0404 | 0,1018 | 0,1042 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,2192 | 0,552 | 0,565 |
| B1/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B1/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B1/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B1/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B1/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B1/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B1/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B1/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B1/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B1/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B1/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B1/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B2/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B2/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B2/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B2/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B2/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B2/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B2/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B2/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B2/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B2/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B2/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B2/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,2780 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0432 | 0 | 0 |
| B3/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B3/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B3/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B3/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B3/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B3/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B3/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B3/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B3/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B3/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B3/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B3/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B4/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B4/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B4/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B4/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B4/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B4/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B4/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B4/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B4/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B4/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B4/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B4/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B5/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B5/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B5/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B5/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B5/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B5/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B5/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B5/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B5/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B5/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B5/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B5/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B6/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B6/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B6/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B6/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B6/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B6/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B6/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B6/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B6/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B6/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B6/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B6/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B7/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B7/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B7/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B7/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B7/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B7/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B7/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B7/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B7/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B7/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B7/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B7/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B8/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B8/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B8/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B8/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B8/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,2780 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0432 | 0 | 0 |
| B8/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B8/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B8/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B8/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B8/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B8/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B8/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B9/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B9/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B9/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B9/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B9/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B9/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B9/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B9/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B9/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B9/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B9/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B9/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B10/1 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B10/2 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B10/3 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B10/4 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B10/5 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,2780 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0432 | 0 | 0 |
| B10/6 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B10/7 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B10/8 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B10/9 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B10/10 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B10/11 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| B10/12 | wentylacja boczna | pył PM-10 | 0,332 | 0 | 0 |
|  |  | amoniak | 0,1136 | 0 | 0 |
|  |  | siarkowodór | 0,00379 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0424 | 0 | 0 |
| N1/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N1/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N1/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N1/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N1/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N1/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N2/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N2/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N2/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N2/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N2/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N2/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N3/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N3/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N3/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N3/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N3/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N3/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N4/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N4/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N4/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N4/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N4/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N4/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N5/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N5/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N5/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N5/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N5/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N5/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N6/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N6/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N6/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N6/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N6/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N6/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N7/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N7/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N7/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N7/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N7/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N7/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N8/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N8/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N8/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N8/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N8/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N8/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N9/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N9/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N9/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N9/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N9/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N9/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N10/1 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N10/2 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N10/3 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N10/4 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N10/5 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| N10/6 | nagrzewnice | pył PM-10 | 0 | 0,1909 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 2,545 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,1909 | 0 |
| S1 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S3 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S4 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S6 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S8 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S9 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S10 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S11 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S12 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S13 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S14 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S15 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S16 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S17 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S18 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S19 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| S20 | silosy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| A | agregat prądotwórczy | pył PM-10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| Ek | ogrzewanie budynku socjalno-biurowego | pył PM-10 | 0 | 0,0477 | 0 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0 | 0,636 | 0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0 | 0,0477 | 0 |