ODUM

ZAKŁAD USŁUGOWY s.c.    ul. MOSTOWA 9  64-800 CHODZIEŻ              TEL. 67  282-74-35,  281-09-84    FAKS 67 281-23-67

odum@onet.pl                                                          regon 300521296,  NIP 6070036549

Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu sporządzona zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 03 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405) 
DOTYCZY: przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na potrzeby hodowlane, gospodarczo – socjalne oraz przeciwpożarowe Fermy Drobiu w Zbyszewicach, gmina Margonin, 
województwo wielkopolskie (dz. nr 120/1).

Opracował zespół:

mgr Oriana Drzastwa

mgr inż. Jacek Świst

Sprawdził:

mgr Adam Dymek

Chodzież, 28 września 2017 r.

Spis treści.

1. Cel i podstawa sporządzenia opracowania.	2

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.	3

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego. Dotychczasowy oraz planowany sposób wykorzystania nieruchomości  i pokrycie szatą roślinną.	5

4. Ogólna charakterystyka terenu inwestycji.	7

Morfologia i hydrografia.	7

Budowa geologiczna.	7

Warunki hydrogeologiczne.	8

5. Rodzaj technologii.	13

6. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.	14

7. Przewidziana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.	15

8. Rozwiązania chroniące środowisko.	16

9. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.	17

10. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.	18

12. Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2015, poz. 1651 ze zm.), znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.	19

12. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie,  w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.	21

13. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej  i budowlanej.	22

14. Przewidywane ilości oraz rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko.	23

15. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.	24

# 1. Cel i podstawa sporządzenia opracowania.

Wnioskodawca:

Grupa Sp. z o.o.  „eMeS" Spółka komandytowa

Margońska Wieś 42a

64-830 Margonin

Niniejsza Karta Informacyjna, określana w dalszej części opracowania jako Karta, stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na potrzeby hodowlane, gospodarczo – socjalne oraz przeciwpożarowe Fermy Drobiu funkcjonującej w Zbyszewicach, gmina Margonin, województwo wielkopolskie 
(dz. nr 120/1).

Zakres Karty określony został na podstawie art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).

Planowaną inwestycję zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ze względu na to, iż dotyczy planowanego urządzenia do poboru wód podziemnych o zdolności poboru powyżej 10 m3/h.

# 2. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie urządzenia wodnego, służącego do poboru wód podziemnych – studni wierconej ujmującej wody poziomu czwartorzędowego, wraz z obudową oraz oprzyrządowaniem.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę studni o maksymalnej wydajności 
Qe = 18,0 m3/h.

Inwestycję planuje się realizować na terenie Fermy Drobiu, zlokalizowanej 
w województwie wielkopolskim, gminie Margonin, w miejscowości Zbyszewice, na działce 
o nr ewidencyjnym 120/1.

Współrzędne geograficzne położenia studni S-1:

N: 52°58’58,02”

E: 17°06’22,55”

Przybliżona lokalizacja inwestycji na mapie gminy Margonin (www.margonin.e-mapa.net).

Lokalizację ujęcia na terenie Fermy Drobiu przedstawia mapa – załącznik nr 1 niniejszej Karty.

Na terenie Fermy zlokalizowane są obecnie 4 budynki inwentarskie instalacji odchowu kurcząt typu mięsnego, w kierunku jaj wylęgowych, w systemie bezklatkowym, na ściółce.

Otoczenie obszaru inwestycji z każdej strony stanowią użytki rolne, od południa granicę działki, na której planuje się realizować przedsięwzięcie stanowi droga gminna prowadząca do sąsiedniej wsi Dziewoklucz.

# 3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego. Dotychczasowy oraz planowany sposób wykorzystania nieruchomości 
i pokrycie szatą roślinną.

Teren planowanej inwestycji stanowi ferma drobiu, zlokalizowana na działce ewid. nr 120/1 o powierzchni 3,8263 ha.

Zlokalizowane są tam obecnie 4 budynki inwentarskie służące instalacji odchowu drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Działka nr 120/1 stanowi teren płaski, w pełni przekształcony antropogenicznie.

W sąsiedztwie zlokalizowane są wyłącznie pola uprawne, od strony północnej w/w działka graniczy z drogą gminną.

Lokalizacja terenu inwestycji na tle miejscowości Zbyszewice.

Na terenie przedsięwzięcia, jak również w bezpośrednim sąsiedztwie nie istnieją inne ujęcia wód podziemnych. Najbliżej zlokalizowane ujęcie znajduje się w miejscowości Dziewoklucz, jest to otwór hydrogeologiczny wykonany w 1963 roku, 
o głębokości 30 m zlokalizowany w odległości 1,0 km w kierunku zachodnim, do eksploatacji ujęto czwartorzędową warstwę wodonośną.

Poza instalacją ujęcia wody nie przewiduje się innej ingerencji w sposób zagospodarowania działki, związanej z realizacją przedsięwzięcia.

# 4. Ogólna charakterystyka terenu inwestycji.

Morfologia i hydrografia.

Zgodnie z podziałem J. Kondrackiego na regiony fizycznogeograficzne Polski wieś Zbyszewice jest zlokalizowana w podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego (315), makroregionie Pojezierza wielkopolskiego (315.5), w mezoregionie Pojezierza Chodzieskiego (315.53). Według podziału Niziny Wielkopolskiej B. Krygowskiego na regiony geomorfologiczne lokalizacja przedsięwzięcia zalicza się do regionu Wysoczyzny Gnieźnieńskiej (IX), subregionu Równiny Wągrowieckiej IX4. Rzędne terenu działki, na której zlokalizowana jest studnia mieszczą się w przedziale 89,0 – 90,0 m n.p.m. W okolicy obszaru planowanego przedsięwzięcia dominują drobne pagórki czołowomorenowe, 
o wysokościach względnych 5-15 m.

Lokalizacja przedsięwzięcia jest objęta arkuszem mapy hydrograficznej w skali 1:50000 nr N-33-119-A Margonin, położona w jego centralnej części. Obszar ten jest odwadniany przez Wartę, a topograficzne działy wodne III rzędu dzielą teren na strefy odwodnieniowe Wełny i Noteci, a dział wodny V rzędu wyznacza zlewnię Dymnicy. Jest to niewielki, lewobrzeżny dopływ rzeki Wełny. Dymnica ma charakter południkowy, przepływa 
z północy na południe, w odległości ok. 0,4 km na północ od lokalizacji omawianej studni.

## Budowa geologiczna.

Budowa geologiczna obszaru została opisana na tle gminy Margonin, w oparciu 
o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Margonin” Spośród rozpoznanych warstw litologicznych, na opisywanym obszarze, najgłębiej zalegającymi są utwory mezozoiczne. Zalegają one na głębokości ok. 125 m, zbudowane są z namułów i iłów górnojurajskich. Przykrywają je osady trzeciorzędowe pochodzenia oligoceńskiego, zbudowane z piasków drobnoziarnistych, iłów, mułków o średniej miąższości 30 – 80 m. Kolejna warstwa utworów mioceńskich jest reprezentowana przez piaski, fację ilasto-węglową oraz piaszczysto-pylastą, osiąga miąższość od 75 do 100 m. Ostatnim piętrem trzeciorzędu są plioceńskie iły poznańskie, które nie występują w północno-wschodniej części obszaru gminy. Osiągają one miąższość od kilku do ok. 50 m, składają się z iłów z wkładkami piasków i mułków. Utwory czwartorzędowe są reprezentowane przez utwory słabo przepuszczalne takie jak gliny zwałowe o miąższości kilku – 40 m, a w okolicy Jeziora Kaliszańskiego oraz Margonińskiego utwory piaszczyste miąższość miąższości 
kilku m.

Dla wykonanego otworu studziennego udokumentowano następujący profil geologiczny:

0,0 – 3,0 m        - glina żółta

3,0 – 4,5 m        - glina żółta zmieszana z piaskiem

4,5 – 7,0 m        - piaski szare średnie

7,0 – 12,0 m      - glina szara

12,0 – 18,0 m    - glina szara z przewarstwieniami piasku

18,0 – 37,0 m    - glina szara

37,0 – 38,0 m    - piaski drobne

38,0 – 41,0 m    - glina szara

41,0 – 41,5 m    - piaski

41,5 – 45,0 m    - glina szara klejąca

45,0 – 65,0 m    - piaski szare twarde

65,0 – 72,0 m    - piaski szare z przewarstwieniami gliny i węgla

72,0 – 82,0 m    - piaski szare średnie i drobne

82,0 – 85,0 m    - piaski z przewarstwieniami gliny, węgla i mułków

## Warunki hydrogeologiczne.

W rejonie wykonanych robót wody podziemne występują w piętrach czwartorzędowym i trzeciorzędowym.

W skład trzeciorzędowego piętra wodonośnego wchodzą poziomy mioceński 
i oligoceński. Pierwszy z nich budują piaski o różnej granulacji, najczęściej piaski pylaste oraz drobnoziarniste. Strop osadów wodonośnych występuje na głębokości od 64,0 do 101,5 m, tj. na rzędnych od 20 m n.p.m. do -12,9 m n.p.m., a miąższość wynosi od kilkunastu do ponad 60m. Często utwory piaszczyste przedzielone są warstwami węgli brunatnych, mułków względnie iłów. Współczynnik filtracji zawarty jest w granicach od 0,9 do 8,5 m/24h, a wydajność jednostkowa wynosi od 0,6 do 7,0 m3/hm.

Na linii Dziewoklucz – Kaliszany zaznacza się dział wód piętra trzeciorzędowego. 
W omawianym rejonie poziom mioceński jest głównym użytkowym poziomem wodonośnym.

Poziom oligoceński występuje zazwyczaj poniżej głębokości 136-148 m. Budują go pisaki drobnoziarniste i średnioziarniste, często przedzielone warstwami mułków względnie mułowców. Łączna miąższość rozpoznanych warstw wodonośnych wynosi ok. 15 m.

Miejscowość Zbyszewice jest położona na terenie, który Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, w odniesieniu do wód powierzchniowych klasyfikuje się następująco:

| Charakterystyka | Kod | Dymnica |
| --- | --- | --- |
|  | Kod | PLRW6000171865849 |
|  | Typ | Potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych (17) |
|  | Ostateczny status hydromorfologiczny z uzasadnieniem | Naturalna część wód (NAT) |
|  |  | Nd |
| Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych: | Do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia | Nie |
|  | Do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych | Nie |
| Cel środowiskowy | Stan/ potencjał ekologiczny | Dobry stan ekologiczny |
|  | Stan chemiczny | Dobry stan chemiczny |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | Monitoring | Monitorowana |
|  | Aktualny stan JCWP | Zły |
|  | Ryzyko nieosiągnięci celu środowiskowego | Zagrożona |
| Przedłużenie terminu osiągnięcia celu/ustalenia celów mniej rygorystycznych dla JCWP | Odstępstwo | Tak |
|  | Odstępstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw | Przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych |
|  | Termin osiągnięcia dobrego stanu | 2021 |
|  | Uzasadnienie odstępstwa | Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym do osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. |
| Realizacja inwestycji wymagającej odstępstwa z art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne | Odstępstwo | Nie |
|  | Nazwa inwestycji | - |

| Charakterystyka | Nazwa | Kaliszańskie |
| --- | --- | --- |
|  | Kod | LW10227 |
|  | Typ | Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane na Niżu Środkowopolskim (2a) |
|  | Ostateczny status hydromorfologiczny z uzasadnieniem | Naturalna część wód (NAT) |
| Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych: | Do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia | Nie |
|  | Do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych | Nie |
| Cel środowiskowy | Stan/ potencjał ekologiczny | Bardzo dobry stan ekologiczny |
|  | Stan chemiczny | Dobry stan chemiczny |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | Monitoring | Monitorowana |
|  | Aktualny stan JCWP | - |
|  | Ryzyko nieosiągnięci celu środowiskowego | Niezagrożona |
| Przedłużenie terminu osiągnięcia celu/ustalenia celów mniej rygorystycznych dla JCWP | Odstępstwo | Nie |
|  | Odstępstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw | Nie dotyczy |
|  | Termin osiągnięcia dobrego stanu | 2015 |
|  | Uzasadnienie odstępstwa | Nie dotyczy |
| Realizacja inwestycji wymagającej odstępstwa z art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne | Odstępstwo | Nie |
|  | Nazwa inwestycji | - |

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze objętym mapami ryzyka powodziowego oraz obszarach podmokłych.

Klasyfikacja obszaru pod względem podziału Polski na jednolite części wód podziemnych (JCWPd) jest następująca:

| Charakterystyka | Kod | GW600042 |
| --- | --- | --- |
| Wykaz wód podziemnych przeznaczonych | Do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia | Tak |
| Cel środowiskowy | Stan ilościowy | Dobry stan chemiczny |
|  | Stan chemiczny | Dobry stan ilościowy |
| Ocena ryzyka nieosiągnięci celów środowiskowych | Monitoring | Monitorowana |
|  | Stan chemiczny | Dobry |
|  | Stan ilościowy | Dobry |
|  | Ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego | Niezagrożona |
| Przedłużenie terminu osiągnięcia celu/ustalenie celów mniej rygorystycznych dla JCWPd | Odstępstwo | Nie |
|  | Odstępstwo, z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o zmianie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. | Nie dotyczy |
|  | Termin osiągnięcia dobrego stanu | Nie dotyczy |
|  | Uzasadnienie odstępstwa | Nie dotyczy |
| Realizacja inwestycji wymagającej odstępstwa z art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne | Odstępstwo | Nie |
|  | Nazwa inwestycji | - |

Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie JCWPd (www.epsh.pgi.gov.pl).

Schemat krążenia wód w JCWPd nr 42 (www.pgi.gov.pl).

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze specjalnej ochrony wód podziemnych GZWP, zbiornika trzeciorzędowego o nr 143 – Subzbiornika Inowrocław – Gniezno.

Trzeciorzędowy zbiornik GZWP izolowany jest od góry nadkładem utworów czwartorzędowych izolujących wykształconych w postaci warstwy gliny miąższości dochodzącej miejscami do 50m.

Studnia, którą planuje się wykonać będzie służyła do pobierania wód podziemnych 
z utworów czwartorzędowych, w związku z czym nie przewiduje się wpływu na przedmiot ochrony trzeciorzędowego zbiornika GZWP.

# 5. Rodzaj technologii.

Planowana inwestycja obejmie studnię głębinową wierconą, ujmującą wody podziemne z utworów czwartorzędowych o zasobach eksploatacyjnych Q = 18,0 m3/h przy depresji s = 11,0 m, zatwierdzonych decyzją Starosty Chodzieskiego z dnia 18 lutego 2016 roku, znak: OS.6530.1.2016.KK.

Studnia S-1 odwiercona została systemem mechanicznym, obrotowo-udarowym.                   Po osiągnięciu końcowej głębokości (85 m) otwór został zafiltrowany kolumną rur filtrowych 
o następującej konstrukcji:

- rura nadfiltrowa PCV Ø 125 mm DN 115 o długości 72,0 m,

- część robocza, filtr szczelinowy Ø 125 mm, szczelina 1 mm owinięty siatką 14 o długości 8 m,

- rura podfiltrowa PCV Ø 125 mm DN 115 o długości 2,0 m.

Powyższe dane przedstawione zostały graficznie, w „karcie studni” (załącznik 
nr 3 Karty).

Filtr opuszczono do otworu i posadowiono go na głębokości 82,0 m, przelot 82,0 – 84,0 m zlikwidowany został urobkiem.

Po wykonaniu odwiertów przeprowadzono pompowanie oczyszczające polegające na wypompowaniu wody zanieczyszczonej wierceniem.

Urządzenie będzie składać się z:

- studni wierconej (S-1),

- obudowy studni,

- pompy głębinowej,

- urządzeń pomiarowych.

Na urządzeniu wodnym objętym niniejszym przedsięwzięciem zamontowano pompę Lowara 16GS40, o wydajności 15m3 na godzinę przy ciśnieniu 3 atmosfer (charakterystyka pompy stanowi załącznik nr 4 niniejszej Karty).

# 6. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Inwestor nie planuje realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż przedstawiony w niniejszym opracowaniu, gdyż nie znajdują one uzasadnienia zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i środowiskowym.

# 7. Przewidziana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia będzie ono związane 
z wykorzystaniem wód podziemnych, a co za tym idzie szczególnym korzystaniem z wód.

Pobór będzie wynosił maksymalnie do 18 m3/h (wydajność eksploatacyjna ujęcia). Inwestor określił zapotrzebowanie na wodę do celów hodowlanych oraz socjalnych na średnio 1 m3/h, maksymalnie do 4 m3/h.

Zapotrzebowanie do celów przeciwpożarowych zostało określone na około 7,5 l/s, co daje 27 m3/h. W związku z dodatkowym zabezpieczeniem Fermy w postaci możliwości poboru z gminnej sieci wodociągowej nie przewiduje się eksploatacji ujęcia powyżej granicy wydajności Q = 18 m3/h.

Eksploatacja ujęcia będzie związana również ze zużyciem energii elektrycznej na potrzeby zamontowanej na urządzeniu wodnym pompy, jednakże będzie mieć ono charakter nieregularny, krótkookresowy, zależny od zapotrzebowania na wodę z ujęcia.

Planowane do wykona urządzenie to pompa Lowara 16GS40, o wydajności 15 m3/h 
i mocy silnika 4 kW.

# 8. Rozwiązania chroniące środowisko.

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia największe znaczenie dla ochrony środowiska będzie mieć nadzór nad pracą ujęcia oraz utrzymywanie jego odpowiedniego stanu technicznego. Istotnym elementem tych działań będzie prowadzenie regularnych przeglądów oraz konserwacji ujęcia, a także jego zlokalizowanie z dala od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń i zabezpieczenie go przez przedostawaniem się zanieczyszczeń pochodzących z działalności bądź ruchu pojazdów.

Dla zachowania odpowiedniego stanu wód podziemnych należy regularnie (zaleca się raz w roku, w tym samym terminie) kontrolować wydajność studni oraz poziom zwierciadła wody. Obniżenie zwierciadła wody oraz wydajności będzie wskaźnikiem nadmiernego eksploatowania ujmowanych zasobów, co może doprowadzić do ich wyczerpania i negatywnych przemian w środowisku takich jak zmniejszenie wilgotności gruntu, bądź napływ wód gorszej jakości.

Ponadto wydzielono strefę ochrony bezpośredniej ujęcia mającą na celu ochronę obiektu przed dostępem osób postronnych i dewastacją urządzeń, a przede wszystkim ochronę obudowy studziennej przed zalaniem wodami opadowymi oraz warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniem przez otwory studzienne.

W przypadku przedsięwzięcia objętego niniejszą Kartą możliwe do zachowania wymiary strefy ochrony bezpośredniej są następujące:

- 4 m w kierunku wschodnim,

- 7,5 m w kierunku południowym,

- 10 m w kierunku zachodnim,

- 7,5 m w kierunku północnym.

Zostały one ustalone w dokumentacji hydrograficznej ujęcia i zatwierdzone decyzją Starosty Chodzieskiego z dnia 7 lipca 2017 roku, znak: OS.6531.4.2017.WO stanowiącą załącznik nr 2 Karty.

# 9. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Budowa i eksploatacja studni ujmującej wody podziemne będzie związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących z użytkowania sprzętu podczas realizacji inwestycji, co będzie oddziaływaniem krótkotrwałym i chwilowym, a także z zasilania pompy głębinowej energią elektryczną, jednakże będzie to znikome oddziaływanie pośrednie.

Najistotniejszą ingerencją w środowisko naturalne związaną z powstaniem nowego ujęcia jest eksploatacja wód podziemnych, która będzie wynosiła maksymalnie do 18,0 m3/h, jednakże inwestor określił średnie zapotrzebowanie godzinowe na ok. 1 m3/h, do 4 m3/h – znacznie poniżej wydajności eksploatacyjnej ujęcia. Zapotrzebowanie przeciwpożarowe zostało określone na ok. 27 m3/h, jednakże ewentualna eksploatacja miałaby charakter chwilowy, przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnego poziomu eksploatacji poniżej 18,0 m3/h.

Eksploatacja inwestycji nie będzie związana z wprowadzaniem do środowiska substancji, jak również energii.

# 10. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Oddziaływanie związane z planowanym przedsięwzięciem ograniczy się wyłącznie do poboru wody, o charakterze lokalnym.

Jednocześnie najbliżej przebiegająca, północna granica kraju jest oddalona o ok. 170 km od lokalizacji inwestycji.

W związku z powyższym nie przewiduje się możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania, zarówno w związku z realizacją jak i eksploatacją projektowanego przedsięwzięcia.

# 11. Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Lokalizacja przedsięwzięcia nie znajduje się w obrębie, jak również bezpośrednim sąsiedztwie żadnej z form ochrony przyrody ustanowionych przepisami ustawy o ochronie przyrody jak:

- rezerwaty

- parki narodowe

- parki krajobrazowe

- obszary Natura 2000

- obszary chronionego krajobrazu

- użytki ekologiczne

- zespoły przyrodniczo – krajobrazowe

- pomniki przyrody

- stanowiska dokumentacyjne.

Lokalizacja przedsięwzięcia względem form ochrony przyrody (www.geoserwis.gdos.gov.pl)

Formami ochrony przyrody zlokalizowanymi najbliżej miejsca, w którym planuje się realizować przedsięwzięcie są:

- obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 „Jezioro Kaliszańskie” PLH300044 – 1 km,

- obszar chronionego krajobrazu „Dolina Noteci” – 2,7 km,

- pomnik przyrody – w odległości ok. 2,7 km,

- użytek ekologiczny – ok. 5,3 km,

- rezerwat „Dębina” – w odległości ok. 10,3 km,

- obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego” PLB300001 – 15,5 km,

jednakże ze względu na rodzaj oraz lokalny charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się jakiegokolwiek jego wpływu na przedmiot ochrony, bądź integralność tych obszarów.

Planowane przedsięwzięcie mieści się w obszarze wschodniej granicy korytarza ekologicznego Puszcza Notecka – Puszcza Zielonka. Inwestycja mieści się na terenie istniejącej fermy drobiu, jej oddziaływanie ogranicza się do poboru wód podziemnych i nie będzie wychodzić poza jej granice, w związku z czym nie przewiduje się wpływu realizacja jak również eksploatacji przedsięwzięcia na integralność oraz przedmiot ochrony korytarza ekologicznego.

# 12. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, 
w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Jedynym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko będzie pobór wód podziemnych. Nie przewiduje się wystąpienia jakichkolwiek oddziaływań skumulowanych zarówno w związku z realizacją jak i eksploatacją przedsięwzięcia.

# 13. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej 
i budowlanej.

Realizacja zamierzonego przedsięwzięcia nie będzie związana z uruchomieniem instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169) oraz nie spowoduje powstania instalacji zaliczającej się do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z  2016 r., poz. 138).

# 14. Przewidywane ilości oraz rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko.

Nie dotyczy.

# 15. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Nie dotyczy.

# 16. Spis załączników.

Załącznik nr 1 – Mapa poglądowa – lokalizacja studni.

Załącznik nr 2 – decyzja Starosty Chodzieskiego z dnia 7 lipca 2017 roku, znak: OS.6531.4.2017.WO stanowiącą załącznik nr 2 Karty.

Załącznik nr 3 – Karta studni S-1.

Załącznik nr 4 – Charakterystyka pompy.

# Footnotes

Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ustalająca wydajność eksploatacyjną studni S-1 na terenie Fermy Drobiu w Zbyszewicach, gm. Margonin, powiat chodzieski, woj. wielkopolskie (dz. nr 120/1), wyk. Z.U. „Odum” s.c., Chodzież, czerwiec 2017

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Margonin (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 21 maja 2015 roku)

Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50000 arkusz nr N-33-119 Margonin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Margonin (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 21 maja 2015 roku)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967)

www.mapy.isok.gov.pl

www.gis-mokradla.info

www.epsh.pgi.gov.pl

Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ustalająca wydajność eksploatacyjną studni S-1 na terenie Fermy Drobiu w Zbyszewicach, gm. Margonin, powiat chodzieski, woj. wielkopolskie (dz. nr 120/1), wyk. Z.U. „Odum” s.c., Chodzież, czerwiec 2017

Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ustalająca wydajność eksploatacyjną studni S-1 na terenie Fermy Drobiu w Zbyszewicach, gm. Margonin, powiat chodzieski, woj. wielkopolskie (dz. nr 120/1), wyk. Z.U. „Odum” s.c., Chodzież, czerwiec 2017

www.mapy.google.pl

www.mapa.korytarze.pl