Margonin, dnia 23 luty 2021 roku

ZP.271.2.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

„ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MARGONINIE – ETAP I”

Działając na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający przeprowadza zapytanie ofertowe:

I. ZAMAWIAJĄCY: Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o., ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiotem zamówienia ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MARGONINIE – ETAP I

Przedmiot zamówienia obejmuje:

STACJA ODWADNIANIA OSADU „SOO”- istniejąca

Modernizacja istniejącej prasy polegająca na:

wymianie taśm filtrujących,

wymianie kompletu łożysk,

wymianie kompletu rolek,

wymianie osprzętu pneumatycznego układu prowadzenia taśm,

wymianie zabezpieczeń elektrycznych,

wymianie napędu taśm,

wymianie uszczelnień,

wymianie rusztu podporowego taśm,

wymianie skrobaków,

czyszczeniu i konserwacji konstrukcji nośnej,

wpięcie pompy nadawy do nowego układu sterowania,

remont flokulatora:

wymiana napędu,

wymianę pompy wody płuczącej,

montaż układu filtracji wody technologicznej,

Remont stacji przygotowania polielektrolitu polegający na:

wymianie kompletu osprzętu elektrycznego i armatury,

wymianie napędu mieszadeł,

czyszczeniu i konserwacji konstrukcji zbiornika,

podłączeniu pompki dozowania emulsji,

wymianę sprężarki,

wymianę pompy dozowania roztworu polielektrolitu,

wymianę przepływomierza roztworu polielektrolitu,

wymianę szafy sterownicze,

wymianę przenośnika ślimakowego osadu,

wymianę układu dozowania wapna,

STACJA DMUCHAW „SD” - istniejąca

demontaż istniejących dmuchaw

montaż nowych dmuchaw

ELEMENTY KUBATUROWE:

Fundament żelbetowy pod dmuchawę;

L*B=1,33*1,4 m - istniejący

WYPOSAŻENIE:

Dmuchawa reaktorów biologicznych o parametrach: Q=12,2 m3/min; p=600 mbar; Ps=18,5kW ( moc pobierana 16,3 kW); m=535kg (masa bez obudowy); w obudowie dźwiękochłonnej, napęd pasowy;

Agregat współpracujący z falownikiem

GŁÓWNA POMPOWNIA ŚCIEKÓW „GPS”

Zwiększenie ilości ścieków dopływających do głównej pompowni ścieków oraz zły stan techniczny istniejącej pompowni ścieków wymaga wybudowania nowej pompowni. Wzrost przepustowości hydraulicznej pompowni wymaga również  wykonania rurociągu tłocznego o większej średnicy. Istniejący rurociąg będzie pełnił funkcję rurociągu awaryjnego. Nowa główna pompownia  ścieków wykonana będzie w formie zagłębionej komory żelbetowej składającej się dwóch komór czerpalnych i komory armatury. Na rurociągach dopływowych do komór czerpalnych zamontowane będą zasuwy pozwalające w sytuacjach awaryjnych na wyłączenie komory z eksploatacji. W części komorze suchej zamontowana zostanie armatura odcinająca, zwrotna oraz przepływomierz. Zadaniem przepływomierza będzie pomiar ilości ścieków dopływających do oczyszczalni oraz możliwość sterowania praca pomp. Zatapialne pompy w komorach czerpalnych sterowane będą za pomocą falowników.  Teren pompowni będzie ogrodzony z bramą i furtką, a komunikacyjne powiązany z drogą łączącą ulicę Cmentarną z terenem oczyszczalni.

Oczyszczalnia ścieków

Dla uzyskania właściwego efektu technologicznego w zmienionych warunkach ilości

i jakości ścieków dopływających w stosunku do wielkości projektowanych, konieczna jest zarówno przebudowa jak i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Margoninie. Przewiduje się niżej wymieniony zakres modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów w części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni oraz gospodarki osadowej  z częściowym wykorzystaniem istniejących urządzeń i obiektów.

Zakres część mechanicznej

W zakresie części mechanicznej przewiduje się:

budowę głównej pompowni ścieków z wyposażeniem technologicznym

i rurociągiem tłocznym, ( lokalizacja ca 370 m przed oczyszczalnią teren nie zurbanizowanym)

przebudowę kratowni polegającą na wykonaniu:

remoncie ogólnobudowlanym budynku (czyszczenie, malowanie),

montażu sitopiaskownika o większej przepustowości ,

wymianie elementów automatyki i sterownia automatycznej stacji ścieków dowożonych,

montażu układu detekcji gazów niebezpiecznych (siarkowodór, metan) w powiązaniu z systemem wentylacji.

Specyfikację obiektów i podstawowego wyposażenia ujęto w tab.25.

ELEMENTY KUBATUROWE:

Zbiornik żelbetowy podziemny, przykryty, wyniesiony 0,2 m nad terenem składający się z trzech komór:

dwóch komór czerpalnych o wymiarach każdej:

L*B*H=2,6*1,7*4,0 m z włazami obsługowymi ze stali k/o o wymiarach l*b=100*70 cm,

komory zasuw o wymiarach: L*B*H=3,65*2,8*2,3 m z włazem obsługowym ze stali k/o o wymiarach l*b=70x70 cm oraz drabiną ze stali k/o

WYPOSAŻENIE:

Pompa do ścieków; wirowa, zatapialna z kolanem sprzęgającym i prowadnicami; Q=118,0 m3/h, Hc=7,2 m, (Q=0…145m3/h, H=18,0…5,0 m), m=138kg, P=5,5 kW; współpracująca z falownikiem; wyposażona w czujnik przecieku i temperatury (termostat)

Żurawik słupowy obrotowy z napędem ręcznym, udźwig Q=150 kg, wyk. stal k/o

Zastawka naścienna na otwór DN 300 z przedłużonym trzpieniem i kolumienką, wyk. stal k/o

ARMATURA:

Zawór zwrotny kulowy DN 150

Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN 150

Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN 200

Zasuwa miękkouszczelniona DN 300 z obudową

i skrzynką uliczną

Przepływomierz elektromagnetyczny DN 200

RUROCIAGI:

Rura ze stali kwasoodpornej Dz 156*3,0; stal  OH18N9 (1.4301)

Rura ze stali kwasoodpornej Dz 206*3,0; stal  OH18N9 (1.4301)

Zwężka asymetryczna ze stali k/o DN 80/150

Zwężka symetryczna ze stali k/o DN 150/200

Przejście wodoszczelne dla r. k/o Dz 156*3,0 – uszczelnienie łańcuchem z elementów  elastomerowym łączonych śrubami ze stali k/o

Przejście wodoszczelne dla r. k/o Dz 206*3,0 – uszczelnienie łańcuchem z elementów  elastomerowym łączonych śrubami ze stali k/o

Przejście wodoszczelne dla r. k/o Dz 306*3,0 – uszczelnienie łańcuchem z elementów  elastomerowym łączonych śrubami ze stali k/o

Ruszt drabinowy ze stali k/o

Opaska montażowa na rurociąg k/o Dz 206*3,0; wyk. stal k/o

Ruszt drabinowy ze stali k/o

Podpory ze stali k/o

Rura wywiewna PVC Dz 160/110

KRATOWNIA „KRT” istniejąca

demontaż ist. sitopiaskownika z instalacją technologiczną,

poszerzenie zagłębienia pod sitopiaskownikiem,

montaż nowego sitopiaskownika z instalacją technologiczną,

zmiana lokalizacji szafki sterowniczej stacji zlewczej ścieków dowożonych,

montaż układu detekcji gazów niebezpiecznych (metanu i siarkowodoru) w powiązaniu z instalacją mechanicznej instalacji wentylacyjnej

ELEMENTY KUBATUROWE:

Poszerzenie zagłębienia pod sitopiaskownikiem przykryte kratką pomostową

Zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem ślimakowym 500/5 o wydajności Q=70 dm3/s i piaskownikiem poziomym o wydajności Q=45 dm3/s przy której efektywność usuwania piasku wynosi 90%,  (średnica ziarna >0,2 mm), P=2,24 kW, m=1500 kg ( pusty zbiornik) wysyp skratek i piasku wyposażony w workownicę

Instalacja wentylacji z układem detekcji gazów niebezpiecznych (metan i siarkowodór)

Instalacja ogrzewania

ARMATURA:

Zasuwa nożowa DN 200

Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN 150 z obudową i skrzynką uliczną

Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN 250 z obudową i skrzynką uliczną

RUROCIAGI:

Rura ze stali kwasoodpornej Dz 133,6*3,0; stal  OH18N9 (1.4301)

Rura ze stali kwasoodpornej Dz 206*3,0; stal  OH18N9 (1.4301)

Rura ze stali kwasoodpornej Dz 256*3,0; stal  OH18N9 (1.4301)

Zwężka DN 250/150 ze stali k/o

Trójnik Dz 250/200

INNE:

Przejście wodoszczelne dla r. k/o Dz 206*3,0 – uszczelnienie łańcuchem z elementów  elastomerowym łączonych śrubami ze stali k/o

Podpora ze stali k/o

Opaska montażowa na rurociąg k/o Dz 206*3,0; wyk. stal k/o

REAKTOR BIOLOGICZNY - ISTNIEJĄCY

WYMIANA URZADZEŃ- MIESZADŁA 4 SZT , POMPY RECYRKULACJI 2 SZT

WYPOSAŻENIE:

Mieszadło zatapialne średnioobrotowe z prowadnicą (stal k/o) i urządzeniem wyciągowym; m=53 kg, P=1,5 kW,

Mieszadło zatapialne średnioobrotowe z prowadnicą (stal k/o) i urządzeniem wyciągowym; m=59 kg,: P=3,0 kW,

Pompa recyrkulacji wewnętrznej, wirowa, zatapialna z kolanem sprzęgającym i prowadnicami; o parametrach Q=90 m3/h, H=4,8 m, (Q=0…108m3/h, H=9,3…3,5 m), m=74 kg, P=2,6 kW.

Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji budowlanej użyto nazw marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, w myśl art. 99 ust.2 - 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy to traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako określenie wyrobu koniecznego do użycia. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów, „produktów” ma wyłącznie charakter przykładowy.

Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których równoważność opisano w Specyfikacjach Technicznych lub dokumentacji projektowej.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, na które składają się: projekty budowlane, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz pomocniczo przedmiar robót budowlanych.

III. Oferta powinna zawierać:

- Nazwę i adres oferenta

- Wartość oferty  brutto

- Termin ważności oferty

- Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego

- Określona w ofercie cena winna zawierać: wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

IV. Termin realizacji zamówienia:  do 12 miesięcy od podpisania umowy.

V. Maksymalny okres gwarancji na roboty budowlane dopuszczony przez zamawiającego wynosi 60 miesięcy, a na urządzenia i materiały 24 m-ce

VI. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena – 100%

VI. Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w zamkniętej kopercie  z dopiskiem:  oferta na „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MARGONINIE – ETAP I” w terminie do dnia 02 marca 2021 roku, do godz. 10:00, na adres: Urząd Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13 64-830 Margonin – pokój sekretariat (LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO URZĘDU). Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania ofertowego załączniku nr 1 – formularz ofertowy.

VII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 marca 2021 r. o godzinie 10:30 w pokoju nr 13  - sala sesyjna w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13 64-830 Margonin.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Margonin z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Kościuszki 13 64-830 Margonin, tel. 67 28 46 068– reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 19 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.

7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

__________________

podpis